## Slide 1: brenet: Building and Renewable Energies Network of Technologies 2014 5. September 2014
Dr. Monika Hall, Falk Dorusch
Fachhochschule Nordwestschweiz
Gleichzeitigkeit von PV-Ertrag und Verbrauch an einem Mehrfamilienhaus mit Elektromobilität
brenet, Building and Renewable Energies Network of Technologie 2014

## Slide 2
3-Familien-Haus mit 320 m2 Energiebezugsfläche
4 BewohnerInnen, 80 m2/Person
Rupperswil (AG),
Gebäudehülle in hoher Qualität
Sole-Wasser-Wärmepumpe, Fussbodenheizung
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung
Photovoltaik: 20 kWp, 10° Neigung, ~18’000 kWh/a
1 Elektroauto (+5 konventionelle PKW)
brenet, Building and Renewable Energies Network of Technologie 2014
Das Gebäude in Kürze
(C) Setz Architektur
(C) Setz Architektur
AG-005-P-ECO

## Slide 3: Energiebilanz (2011-2014)
16’700 kWh Haushaltstrom der drei Wohnungen, 45%
6’000 kWh Wärmepumpe, Heizung, 16%
2’300kWh Lüftung, 6%
2’200 kWh Allgemeinstrom, 6%
2’800 kWh Wärmepumpe, Warmwasser, 7%
7’100 kWh Elektroauto, 19%
Verbrauch/Produktion [kWh/Monat]
brenet, Building and Renewable Energies Network of Technologie 2014
PV-Ertrag:
45’500 kWh
Gesamtverbrauch
37’600 kWh

## Slide 4
brenet, Building and Renewable Energies Network of Technologie 2014
Gesamtverbrauch
Netzeinspeisung
Eigenverbrauch
PV-Ertrag
Elektrizitätsnetz
Überschuss
Winter 2013/2014
Sommer 2013
Winter 2012/2013
Sommer 2012
Winter 2011/2012
Elektrizität [kW/60min]
Eigenverbrauch: 11’600 kWh
Netzeinspeisung: 27’500 kWh
Netzbezug: 21’600 kWh
EDR: 35% EVR: 30%
NSR: 70% NBR: 65%
PV-Ertrag
Netzeinspeisung
Netzbezug
Eigenverbrauch
Gesamtverbrauch
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
Netzinteraktion

## Slide 5
Wärmepumpe (HZ & WW)
Elektroauto
Weisse Ware (GWM)
Winter 2012/2013
Sommer 2012
Sommer 2013
Winter 2011/2012
Winter 2013/2014
WW: 13-17 Uhr
HZ: 10-19 Uhr
Wärmepumpe, Heizung
Wärmepumpe, Warmwasser
Elektroauto
Allgemeinstrom
Lüftungsanlage
Haushaltsstrom
Elektrizität [kW/60min]
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
Lastverschiebung

## Slide 6
Fragestellung
Einfluss von verschiedenen Bauweisen c real: 17 kWh/K, c massiv: 21 kWh/K, c leicht: 10 kWh/K)
Vergleich verschiedener Laufzeiten der Wärmepumpe
Vergleich Messung und Simulation
Heizwärme
Temperatur am Temperaturfühler
Zeitraum: 10.02.2013-11.03.2013 (θe,m = 1.8 ± 4.5°C, -12°C ≤ θe ≤ 17°C )
Randbedingungen
Konstruktion
Personen
Geräte
Lüftung
Klima: Aussentemperatur: vor Ort gemessen, Strahlung: Klimastation Buchs Aarau
UG
EG/OG
unbeheizt
Simulation

## Slide 7
Wärmepumpenlaufzeit: 10 – 13 Uhr / 14 – 19 Uhr (8 h)
Betrachtungszeitraum: 10.02.2013 – 11.03.2013
Heizwärme
simuliert
gemessen

## Slide 8
mittlere Temperaturen am Temperaturfühler «Wohnen»
Wärmepumpenlaufzeit: 10 – 13 / 14 – 19 Uhr (8 h)
Betrachtungszeitraum: 10.02. – 11.03.2013
simuliert
simuliert
simuliert
Geänderte Konstruktion

## Slide 9
Temperaturen am Messfühler «Wohnen»
Wärmepumpenlaufzeit: 10 – 13 / 14 – 16 Uhr (5 h)
Betrachtungszeitraum: 10.02. – 11.03.2013
simuliert
simuliert
simuliert
Verkürzte Wärmepumpenlaufzeit

## Slide 10
Was bringt es?
Lastverschiebung Wärmepumpe, Laufzeit am Tage?
Energiebilanz ? +
Eigenverbrauch ? 
Nutzerkomfort ?
problemlos für Heizung/Warmwasser, kein Aufwand,
Für Heizbetrieb im Winter: +1000 kWh Eigenverbrauch,
(-260 CHF Strom)
Reduktion der Einspeisespitze,
Verringerung des Netzbezugs, Entkopplung
Bereitstellung von Regelenergie
Massiv → Leichtbau? : keine Komforteinbusse
5h-WP-Betrieb?: → RLT  Suffizienz , Nutzertoleranz ?
Einfluss des E-Autos kontraproduktiv

## Slide 11
Vielen Dank
www.fhnw.ch/iebau
Bauphysik 36 (2014), Heft 3
DOI: 10.1002/bapi.20141023
brenet, Building and Renewable Energies Network of Technologie 2014